Приложение № 1

| №пп | № котельной (адрес, тел. диспетчерской) | Характеристика котельных | Характеристика котла | Протяженность сетей, км | Отапливаемые объекты | потребительская мощность ЭЭ квт.ч | Рез. ист. питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол. котлов | Температура на выходе | Режим работы | Тип, № котла | Год ввода в экспя. | Износ % | Мощность Гкл/час | Вид топлива | Среднесуточный расход топлива м³ | Время ввода на рабочий режим |  | Соц. объекты | Пром. объекты | другие |  |  |
|  |  |  |  |  | основной | резервный |  |  |  | основной | резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п.Гари, ул.Комсомольская,52 | 4 | 70-95 | 2 котла – круглосуточно, 2 – согласно температурного графика | 1 Универ- сал-6 2 Универ- сал-6 3 Универ-сал-6 | Урал | 1982 2003 1982 1982 | 75% | 1,065 | дрова | дрова | 17,5 | 20 | 0,4 | 1 | - | 2 | 30 | - |
| 2 | р.п.Гари ул.Медиков,6 2-13-62 | 3 | 45-50 | 2 котла – круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | 1Энергия 2Энергия | 3Энергия | 1988 | 81% | 1,082 | дрова | дрова | 8,0 | 4 | 0,3 | 2 | - | 1 | 30 | Дизель- генератор 506FX 991 |
| 3 | р.п.Гари, ул.Школьная, 20 2-18-24 | 2 | 70-90 | 2 котла – круглосуточно | 1.Универсал-5 | 2Энергия 3м | 1983 2006 | 62% | 0,54 | дрова | дрова | 8,7 | 2 | 0,24 | 1 | 1 | - | 16 | - |
| 4 | с.Андрюшино, ул.Студенческая,10 | 2 | 95 | 1 котел-круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | 21218 КВ-0,35к | 21219 КВ-0,35к | 2015 | 3% | 0,75 | дрова | дрова | 2,4 | 2 | 0,14 | 3 | - | - | 9 | Передвижная станция |
|  | р.п.Гари, ул.Комсомольская, 31 | 2 | 95 | 2 котла- круглосуточно | 1) КВ-0,23к | 2)VITOLIG-60 | 2013 2007 | 1) 30 2).90 | 1) 0,2 2) 0,6 | дрова | дрова | 1) 1,0 2) 1,0 | 6 | 0 | 1 | - | - | 0,50 | Передвижная станция |
| 6 | р.п.Гари. ул.Комсомольская,29 | 1 | 95 | 1 котел-круглосуточно | КВ-300 | - | 2003 | 50 | 0,3 | дрова | дрова | 2,0 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | д.Нихвор, ул.Молодежная,27 | 1 | 90-120 | 1 котел -круглосуточно | КВ-300 | - | 2003 | 86 | 0,3 | дрова | дрова | 2,5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | Население: индивидуальное печное отопление. |

Характеристика котельных                                                                                           Таблица  №1